过滤器待处理的水由入水口进入机体，水中的杂质沉积在不锈钢滤网上，由此产生压差。通过压差开关监测进出水口压差变化，当压差达到设定值时，电控器给水力控制阀,驱动电机信号，引发下列动作：电动机带动刷子旋转，对滤芯进行清洗，同时控制阀打开进行排污，整个清洗过程只需持续数十秒钟，当清洗结束时，关闭控制阀，电机停止转动，系统恢复至其初始状态，开始进入下一个过滤工序。

设备安装后，由技术人员进行调试，设定过滤时间和清洗转换时间，待处理的水由入水口进入机体，过滤器开始正常工作，当达到预设清洗时间时，电控器给水力控制阀、驱动电机信号，引发下列动作：电动机带动刷子旋转，对滤芯进行清洗，同时控制阀打开进行排污，整个清洗过程只需持续数十秒钟，当清洗结束时，关闭控制阀，电机停止转动，系统恢复至其初始状态，开始进入下一个过滤工序。

性能描述：
　　
　　1、多样化的配置适合于各种工况，无论是气体分离固体或液体分离固体
　　
　　2、高精度：过滤器可选装国外先进滤芯，过滤效率达到99.9％以上
　　
　　3、精度范围：0.5-500微米
　　
　　4、PLC控制：过滤器配有全套控制系统，在进出压差达到给定值(可调)，控制系统发出指令，启动反吹程序，令滤芯分组按程序进行反吹，使压差恢复到原始值，使设备达到不间断连续运行
　　
　　5、安装方便：过滤器、储灰斗、阀门及控制机构等可组成撬装出厂，现场只需配管、接气源、电源配支撑支座即可
　　
　　6、多种材料选择：碳钢、不锈钢、合金钢
　　
　　7、过滤器符合GB150-1998及ASME规范
　　
　　8、0-20.0Mpa的压力范围
　　
　　9、可根据客户的工况设计最佳的过滤系统
　　
　　过滤器是输送介质管道上不可缺少的一种装置，通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀或其它设备的进口端，用来消除介质中的杂质，以保护阀门及设备的正常使用。当流体进入置有一定规格滤网的滤筒后，其杂质被阻挡，而清洁的滤液则由过滤器出口排出，当需要清洗时，只要将可拆卸的滤筒取出，处理后重新装入即可，因此，使用维护极为方便。